PRAKTIKUM

KURVA PENGISIAN KAPASITOR

Ruang lingkup		: Praktikum Mata Kuliah Eksperimen Fisika I

Tujuan			:

- Untuk mengukur arus pengisian dari waktu ke waktu:

- Menggunakan nilai kapasitansi C yang berbeda, dengan tegangan konstan U dan resistansi konstan R.

- Menggunakan nilai resistansi yang berbeda (C dan U konstan)

- Menggunakan tegangan yang berbeda (R dan C konstan).

- Untuk menentukan persamaan yang mewakili arus saat sebuah kapasitor sedang diisi, dari nilai yang diukur.

Referensi	: Operation manual of physics experiment (PHYWE)

LEP 4.2.02-01: Charging curve of a capacitor

Bahan dan Alat	:

- Kotak penghubung			 	06030.23	2

- Saklar dua arah, kutub tunggal 			06030.00	1

- Kapasitor, 2x32 µF				06219.32	1

- Resistor karbon 1 W, 100 Ohm			39104.63	1

- Resistor karbon 1 W, 1 MOhm			39104.52	4

- Sambungan colokan putih				39170.00	2

- Kapasitor (kasus 2) 1 µF 				39113.01	1

- Kapasitor (kausu 2) 4.7 µF			39113.03	1

- Power supply 0-12 V DC/6 V, 12 V AC		13505.93	1

- Stopwatch, digital, 1/100 sec.			03071.01	1

- Multimeter Digital				07134.00	1

- Kabel penghubung, l = 250 mm, merah		07360.01	3

- Kabel penghubung, l = 250 mm, biru		07360.04	4

Gambar. 1: Pengaturan alat eksperimen untuk mengukur arus saat kapasitor sedang diisi.

Gambar  2: Rangkaian pengisian kapasitor: a) pengisian b) pengosongan

Cara kerja			:

- Siapkan percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

- Tentukan berbagai nilai resistansi R dengan sambungan seri. Resistansi internal multimeter digital dan pengaturan waktu dapat diabaikan.

- R1 adalah resistor pelindung yang membatasi arus saat pemakaian/pengosongan (pengaturan sakelar b).

- Catat nilai yang terukur pada multimeter pada tabel yang telah tersedia.

- Plot kurva hubungan antara I dan t dengan berbagai variasi kapasitor, resistor dan tegangan.

Tabel data hasil percobaan

Arus dengan waktu tertentu pada nilai-nilai kapasitansi yang berbeda; tegangan dan resistansi adalah konstan (U = 9 V, R = 2,2 MΩ).

| No. | Waktu, t (detik) | Arus, I (µA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Dst. |  |  |

Jalannya arus dengan waktu tertentu pada nilai-nilai tahanan yang berbeda; kapasitansi dan tegangan konstan pada masing-masing 64 µF dan 9 V.

| No. | Waktu, t (detik) | Arus, I (µA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Dst. |  |  |

Arus dengan waktu tertentu pada berbagai tegangan 2V, 4V, 6V, dan 8V

(R = 4,4 megohms, C = 4 nF)

| No. | Waktu, t (detik) | Arus, I (µA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Dst. |  |  |

Kolom verifikasi:

Malang, 23 Agustus 2019

| Disetujui oleh: Kepala Lab. Termodinamika Arista Ramadhani, M.Si NIP. | Diverifikasi oleh: Dosen Pengampu Ahmad Abtokhi, M.Pd NIP. 19761003 200312 1 004 | Dibuat oleh: PLP Pertama Nurun Nayiroh, M.Si NIP.19850312 201101 2 018 |
| --- | --- | --- |